## Slide 1
Participante: Luis Ramon Reyes Volquez
Facilitador: Kevin Feliz Henríquez
Técnico: Ciberseguridad
Módulo: Seguridad Física
Actividad: Implementación de Controles de Acceso y Monitoreo en Datacenters
Descripción: Haremos un breve análisis sobre lo que debe de tener un DataCenter a nivel de accesos, monitoreo y seguridad.
Link de GitHub: https://github.com/elchecho3000-blip/Ciberseguridad-bootcamp/tree/main/Seguridad%20F%C3%ADsica

## Slide 2
Para analizar este escenario, nos situaremos en una sala de servidores (Data Center) de una empresa mediana. Este entorno es el corazón tecnológico de la organización, por lo que un fallo físico (fuego, intrusiones, fallos eléctricos) podría paralizar por completo las operaciones.
A continuación, se presenta un análisis de los principales riesgos físicos en este escenario y los controles recomendados para minimizarlos, clasificados por categorías.

## Slide 3
Climatización y Energía
Aire Acondicionado Redundante ($N+1$): Si falla un equipo, otro entra en soporte de inmediato para evitar sobrecalentamientos.
UPS + Generador Eléctrico: La UPS absorbe picos y cortes breves; la planta eléctrica se activa automáticamente ante apagones prolongados.
Sensores Ambientales: Alertas automáticas si la temperatura supera los 24°C o la humedad sale del rango (40% - 55%).

## Slide 4
2. Protección Contra Incendios
Extinción por Gas (FM-200 / Inergen): Apaga el fuego en segundos sofocándolo con gas, sin usar agua ni dañar los circuitos.
Detección VESDA: Aspira y analiza el aire constantemente para detectar humo microscópico antes de que se genere fuego visible.

## Slide 5
3. Seguridad de Acceso
Control Biométrico: Acceso obligatorio con huella dactilar o reconocimiento facial más tarjeta física.
CCTV Continuo: Cámaras de alta definición vigilando racks y accesos con grabaciones guardadas por un mínimo de 30 días.
Gabinetes (Racks) con Llave: Servidores resguardados bajo llave, incluso dentro de la misma sala.

## Slide 6
4. Diseño del Entorno
Ubicación Intermedia: Nunca en sótanos (inundaciones) ni en el último piso (filtraciones).
Falso Piso (Piso Técnico): Eleva los equipos del suelo y organiza el cableado de forma segura por debajo.
Sin Ventanas: Elimina puntos de fuga térmica, filtraciones de agua o accesos forzados desde el exterior.

## Slide 7
Lo aprendido:
Para proteger una sala de servidores se deben implementar cuatro pilares de seguridad física: energía y clima redundantes (UPS y aire acondicionado de respaldo) para evitar apagones y sobrecalentamientos; extinción por gas para sofocar incendios sin dañar los equipos; control de acceso biométrico y CCTV para impedir intrusiones; y una ubicación estratégica (pisos intermedios, sin ventanas y con falso piso) para blindar el entorno contra inundaciones o filtraciones.